## Slide 1: Hálózati adatforgalom vizsgálata különböző átvitel mellett Kari TDK
Erszény Péter-Tibor
Távközlés IV. év
Tagozat: Hardverfejlesztések és beágyazott rendszerek Konzulens: Dr. Hajdú Szabolcs
2024.04.26
Notes: Köszöntés
Bemutatkozás
Név szak
Bemutató nem dolgozat!!

## Slide 2
Tartalom

## Slide 3
Bevezető

## Slide 4
Mi az az internet?
Az „internet” egy globális hálózat, amely különböző számítógépeket és hálózati eszközöket kapcsol össze szerte a világon.
Bevezető
Mi az a protokoll?
Szabványok összessége amivel a
különböző gyártók által gyártott eszközök
kommunikálni tudnak egymással
Internet sebesség
A Federal Communications Commission (FCC) szerint
Internet sebessége 25Mbps-os letöltési sebesség és 3Mbps feltöltési sebesség
Notes: Az „internet” egy globális hálózat, amely különböző számítógépeket és hálózati eszközöket kapcsol össze szerte a világon.
„A szabványok azt definiálják, ami az együttműködéshez (interoperability) kell: se többet se kevesebbet”
A dolgozat témája az adat átviteli sebességre fókuszál, különböző hálózati topológiákban. A megvalósítás során több router adatátviteli sebessége került összehasonlításra,
A Federal Communications Commission (FCC) szerint Internet sebessége 25Mbps-os letöltési sebesség és 3Mbps feltöltési sebesség
Mbps (Megabit/sec) 1Mb -> 10^6bit

## Slide 5
Útválasztó
Másnéven router egy hálózati eszköz ami a csomagkapcsolt forgalmat irányítja
Hálózati kapcsoló Másnéven switch olyan hálózati eszköz ami összeköti egy hálózaton belül az eszközöket
TCP/UDP
Kapcsolat orientált-Nem kapcsolat orientált kommunikációs protokollok
Iperf
Hálózati átviteli sebesség mérésére használt software
SourcesOnOff
Valós hálózati forgalom szimulálására alkalmas szoftver
Eszközök
Notes: -router -> OSI modell harmadik rétegében (Layer 3) működnek -> RJ45-ös csatlakozó
-switch -> MAC-címet használ.Layer2
-TCP/UDP -> layer 4
-Iperf hálózati mérésre használt szoftware
-Iperf hibája -> megoldás SourcesOnOff
-SourcesOnOff valós hálózati adatforgalom mérése

## Slide 6
Célkitűzés

## Slide 7
Célkitűzés
Teszt hálózat összerakása konfigurációja
Mérések végzése a hálózat átviteli sebességének megállapítására
Különböző hálózati forgalom terhelés generálása
Átviteli sebesség mérése különböző hálózati terhelés mellett
Eredmények összegzése, következtetések
Notes: Kliens szerver kezdetben majd ezt minde routerre
-ezeken mérések elvégzése
-több gép összerakása switchek beiktatása a rendszerbe
-elmondani a wan lan összeköttetést
-

## Slide 8
Megvalósítás

## Slide 9
Megvalósítás
Ötlet
Rendszer
Mérés
Eredmény
Mérés menetének dokumentációja
Eszközpark felmérése rendszer kialakítása
Mérés
Eredmény összegzés
Notes: -ötlet sebesség mérés és összehasonlítás
-rendszer összetétele(röviden) később bővebben
-eredmények összegzése(később)

## Slide 10
TP-LINK TL-ER6120
Cisco 2800 series
Asus RT-N18U
TP-LINK TL-WR941ND
TP-LINK, Asus összeköttetés hasonló megvalósítás WAN->LAN átforgatás
Cisco konfigurálása eltérő
-Interfészek külön kezelhetőek
1Gbps összehasonlítása
100Mbps összehasonlítása
Hardver felépítés
Notes: 2 router összehasonlítása 1Gbps és 100Mbps. Közben még az ipai iparival a mezei mezeivel
Át lettek forgatva az IP címek 192.168.33.0 hálózatról 192.168.0.0-ás hálózatra
Cisconál nem kell mivel külön kezelhetőek az interfészek 192.168.0.0-ás és 192.168.1.0-ás hálózat van használva

## Slide 11
Iperf
  mérés konstans eredmény mindig tartja a beállított értékét
  egy port-ot és egy IP címet használ mindkét oldalon
  alkalmazkodik a rendszer a terheléshez
  a generált adatfolyam nem hasonlít a valós interneten jelentkező adatfolyamhoz
  átviteli sebesség megközelítő tesztelésre megfelel
Mérések Iperf szoftver
100Mb/s
80Mb/s
60Mb/s
40Mb/s
20Mb/s
0Mb/s
1Gb/s
800Mb/s
600Mb/s
400Mb/s
200Mb/s
0Mb/s
Notes: Több perces mérésnek nincs értelme Iperfnél a rendszer hamar beáll az optimális állapotra
Amennyit megadtam max átviteli sebességet az tartja
Megmutassa az átviteli sebességet

## Slide 12
SourcesOnOff
  interneten jelentkező adatforgalomhoz hasonló forgalom generálás
  több eloszlás szerinti random adatat generálás
  folyamatos port nyitás illetve több port használata
  nem konstans adatfolyam generálás
  forgalom generálás mellett nem képes az átviteli sebesség mérésére
Mérés SourceOnOFF szoftver
15.0Mb/s
10.0Mb/s
5.0Mb/s
0.0Mb/s
250.0Mb/s
200.0Mb/s
150.0Mb/s
100.0Mb/s
50.0Mb/s
0.0Mb/s
1Gb/s
800Mb/s
600Mb/s
400Mb/s
200Mb/s
0Mb/s
Notes: Változó adatsebesség-> nem konstans
Több portot nyit
Nem tud annyit mint az iperf
Valósabb mérési eredmény
Más program használata kell nem mint iperf -> vnstat
Több mérés lett elvégezve!!

## Slide 13
Rendszer

## Slide 14
Hardver felépítés
Hasonló alkatrészekből álló számítógépek -> hardver struktúrából fakadó hiba minimalizálása
Hasonló paraméterekkel rendelkező kábelek-> RJ45 UTP
Routerek konfigurációs beállítása ugyan az -> kivétel Cisco
Első mérés
  Kliens szerver felépítés Gép-router-Gép
Második Mérés
  Több gép -> terhelt hálózat
  Kliens szerver -> adat átjuttatása
    Rendszer specifikációja
    Operációs Rendszer:
      Ubuntu 22.04.4 LTS
      64 bit
      GNOME version 42.9
    - Memória: 4Gb
    -CPU : Intel Core i7-4790 3.6Ghz
      Width 64bits
      Core 8
Notes: Kliens szerver kezdetben majd ezt minde routerre
-ezeken mérések elvégzése
-több gép összerakása switchek beiktatása a rendszerbe
-elmondani a wan lan összeköttetést
-

## Slide 15
Mérő rendszer felépítése
Notes: Kliens szerver kezdetben majd ezt minde routerre
-ezeken mérések elvégzése
-több gép összerakása switchek beiktatása a rendszerbe
-elmondani a wan lan összeköttetést
-

## Slide 16
Eredmények

## Slide 17
Eredmények
minden diagrammon látható mind a 4 útválasztó
első diagramm adatforgalom generálása TCP protokoll használatával
második diagramm adatforgalom generálása UDP protokoll használatával
függőlegesen az általam beállított előírt sebesség érték
vízszintes tengelyen a mérés átviteli sebessége / csomag veszteség aránya

## Slide 18
Iperf átviteli eredmények (TCP)
Chart: Mbps
| 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 100 | 50
TP_LINK felhasználói | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.1 | 91.2 | 50
TP_LINK vállalati | 215 | 215 | 216 | 214 | 200 | 100 | 59.6
Cisco | 94.6 | 94.6 | 94.5 | 94.7 | 94.8 | 94.8 | 50
Asus | 943 | 800 | 600 | 400 | 200 | 100 | 50
Notes: TP-LINK hibája
Többi nagyjából ugyan az

## Slide 19
Iperf átviteli eredmények (UDP)
Chart: Mbps
| 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 100 | 50
TP_LINK felhasználói | 0.71 | 0.55 | 0.46 | 0.43 | 0.23 | 0.17 | 0
TP_LINK vállalati | 6.6 | 5.9 | 4.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0
Cisco | 1.1 | 1.2 | 0.82 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0
Asus | 0.22 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notes: TP-LINK hibája

## Slide 20
Chart: Mbps
| 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 100 | 50 | 30 | 10 | 5 | 1 | 0.5
TP_LINK mezei | 93.19 | 94.64 | 97.39 | 97.39 | 95.88 | 89.92 | 96.52 | 93.43 | 75.16 | 44.25 | 9.05 | 4.42
TP_LINK ipari | 194.67 | 200.42 | 203.07 | 204.7 | 201.25 | 179.04 | 164.11 | 187.8 | 87.21 | 45.07 | 9.08 | 4.35
Cisco | 98.33 | 97.07 | 97.48 | 97.31 | 96.91 | 98.07 | 98.24 | 98.11 | 86.54 | 44.51 | 8.98 | 4.43
Asus | 848.03 | 931.68 | 911.54 | 870.28 | 942.09 | 868.06 | 440.02 | 269.52 | 90.22 | 44.14 | 9.09 | 4.35
SourcesOnOff mérési eredmények (TCP)
Notes: TP-LINK hibája

## Slide 21
SourcesOnOff mérési eredmények (TCP)
Chart: Mbps
| 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 100
TP_LINK felhasználói | 93.19 | 94.64 | 97.39 | 97.39 | 95.88 | 89.92
TP_LINK vállalati | 194.67 | 200.42 | 203.07 | 204.7 | 201.25 | 179.04
Cisco | 98.33 | 97.07 | 97.48 | 97.31 | 96.91 | 98.07
Asus | 848.03 | 931.68 | 911.54 | 870.28 | 942.09 | 868.06
Notes: TP-LINK hibája

## Slide 22
SourcesOnOff mérési eredmények (TCP)
Chart: Mbps
| 50 | 30 | 10 | 5 | 1 | 0.5
TP_LINK felhasználói | 96.52 | 93.43 | 75.16 | 44.25 | 9.05 | 4.42
TP_LINK vállalati | 164.11 | 187.8 | 87.21 | 45.07 | 9.08 | 4.35
Cisco | 98.24 | 98.11 | 86.54 | 44.51 | 8.98 | 4.43
Asus | 440.02 | 269.52 | 90.22 | 44.14 | 9.09 | 4.35
Notes: TP-LINK hibája

## Slide 23
SourcesOnOff mérési eredmények (UDP)
Chart: Mbps
| 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 100 | 50 | 30 | 10 | 5 | 1 | 0.5
TP_LINK mezei | 0.12288 | 0.12288 | 0.13517 | 0.12288 | 0.12288 | 0.12288 | 0.13514 | 0.13514 | 0.014029 | 0 | 0 | 0
TP_LINK ipari | 65.6237 | 65.6237 | 66.3823 | 66.435 | 65.8501 | 64.9938 | 59.862 | 52.3114 | 26.7714 | 9.7475 | 0.13459 | 0
Cisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012285 | 0 | 0.081147 | 0.13423 | 0
Asus | 0 | 0.0024576 | 0.0098305 | 0.0036869 | 0.0024575 | 0.0013835 | 0.016721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notes: TP-LINK hibája

## Slide 24
SourcesOnOff mérési eredmények (UDP)
Chart: Mbps
| 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 100
TP_LINK felhasználói | 0.12288 | 0.12288 | 0.13517 | 0.12288 | 0.12288 | 0.12288
TP_LINK vállalati | 0.65624 | 0.65624 | 0.66382 | 0.66435 | 0.6585 | 0.64994
Cisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asus | 0 | 0.0024576 | 0.0098305 | 0.0036869 | 0.0024575 | 0.0013835
(TP-LINK vállalati érték*100)
Notes: TP-LINK hibája
0% mert a generálás más mint az Iperf esetén

## Slide 25
SourcesOnOff mérési eredmények (UDP)
Chart: Mbps
| 50 | 30 | 10 | 5 | 1 | 0.5
TP_LINK felhasználói | 0.13514 | 0.13514 | 0.014029 | 0 | 0 | 0
TP_LINK vállalati | 0.59862 | 0.52311 | 0.26771 | 0.097475 | 0.0013459 | 0
Cisco | 0 | 0.012285 | 0 | 0.081147 | 0.13423 | 0
Asus | 0.016721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(TP-LINK vállalati érték*100)
Notes: TP-LINK hibája
TP-LINK értéke megszorozva 10-el a helyes érték

## Slide 26
több számítógép -> hálózat terhelése
első diagramm átviteli sebesség mérése
második diagramm újraküldött adatok száma

## Slide 27
Terhelt hálózat mérési eredmények (TCP)
Chart: Mbps
| Sender | Receiver | Sender | Receiver | Sender | Receiver | Sender | Receiver
TP-LINK vállalati | 1.29 | 1.21
TP-LINK felhasználói | 0.236 | 0.182
Asus | 0.568 | 0.479
Cisco | 0.392 | 0.364
Chart: 
| Retr | Retr | Retr | Retr
TP-LINK vállalati Sender
TP-LINK vállalati Receiver
TP-LINK vállalati | 108
TP-LINK felhasználói Sender
TP-LINK felhasználói Receiver
TP-LINK felhasználói | 62
Cisco Sender
Cisco Receiver
Cisco | 63
Asus Sender
Asus Receiver
Asus | 68
Notes: TP-LINK hibája
1G adat átküldése

## Slide 28
TP-LINK ER 6120 router nem képes a gyártó által meghatározott átviteli sebesség megközelítésére
javítási kísérlet
  gyári konfiguráció visszaállítása
  kábel csere
  hálózati kártya csere
  szoftver átparaméterezés
Mérés során jelentkezett nem várt eredmény körbejárása

## Slide 29
Továbbfejlesztési lehetőségek

## Slide 30
Továbbfejlesztési
lehetőségek
Több router és számítógép tesztelése összehasonlítása
Szoftver definiált routerek tűzfalak tesztelése
Torlódás kezelési mechanizmusok implementálása
A kiválasztott forgalom átviteli sebességének mérése torlódás kezelés esetén
Notes: Tűzfal beiktatása következő feladat
-lehetne 10Gbps routerrel is a méréseket elvégezni lehet jobb?
Kombinálni a méréseket összehasonlítani a routereket a 10Gbps-sel
Több időn keresztül mérni?
Csatlakozni az internetre?

## Slide 31
Továbbfejlesztési
lehetőségek
Notes: Tűzfal beiktatása következő feladat
-lehetne 10Gbps routerrel is a méréseket elvégezni lehet jobb?
Kombinálni a méréseket összehasonlítani a routereket a 10Gbps-sel
Több időn keresztül mérni?
Csatlakozni az internetre?

## Slide 32
Összegzés

## Slide 33
Összegzés
Sikerült kialakítani a mérőstandot
Megtörtént a mérések elvégzése (megismételhetőek)
Mérések kiértékelésére kerültek
Nem várt eredmény is született amely felfedte az egyik tesztelt eszköz hiányosságát
Notes: Elmondani TP-LINK nem hozta az elvárt eredményeket -> valami hiba van benne hiba oka nem tudni (hardware / software)
Ipari router mezei router nincsen szignifigkáns külömbség -> ár != teljesítmény (viszonylag régi routerek)

## Slide 34
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!